# BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005. 01.30.

##### Az aktualizálás kelte:2009.02.10.

##### Termék kód: 18-0590-2

1.	A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve: 3M Espe RelyxTemp NE NP Catalyst Paste

Felhasználás: fogászati paszta

Gyártó cég neve: 3M (Schweiz) AG

Eggstrasse 93.CH-8803 Ruesdchlikon, Switzerland

Tel:044 724 90 90

Fax: 044 724 94 50

Importáló/Forgalmazó cég neve:

3M HUNGÁRIA Kft.

1138 Budapest, Váci út 140.

Tel: 270-7777

Fax: 320-0951

Felelős személy neve: Csomor Marina

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

- A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint:

C

Maró

###### A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 34 Égési sérülést okoz

3.         ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

| Megnevezés | CAS - szám | EINECS -szám | % | Veszély jel | R - mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modifikált gyanta | - | - | 60-70 | - | - |
| Nonánsav | 112-05-0 | 203-931-2 | 30-40 | C | 34 |
| Szilánamin, 1,1,1-trimetl-N-(trimetlszilil)-, hidrolízis terméke szilikával | 68909-20-6 | 272-697-1 | 1-5 | - | - |

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

4.1.		Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz

4.2.  	Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő  folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Azonnal forduljunk szakorvoshoz.

4.3.	Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

4.4.	   Lenyelés esetén: Ne hánytassuk, itassunk vele két pohár vizet. Azonnal forduljunk orvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1.	Oltóanyag: B osztályú oltószer: pl. por, CO2

5.2.     Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: formaldehid, CO, CO2

5.3.	Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőfelszerelés, izolációs légzésvédő használata szükséges.

6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

Távolítsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a	veszélyeztetett területről. Az összegyűjtést kvalifikált személy végezze.

6.1.	Személyi védelem

Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést.

6.2.	Kiömlés esetén

Szellőztessünk.  A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtsük megfelelő fém konténerbe. Megfelelő oldószerrel tisztítsuk fel a maradékot. Olvassuk el és tartsuk be az oldószer használatával kapcsolatos előírásokat.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

6.3.	Környezetvédelem

Ne engedjük a készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába jutni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	Kezelés: Ne érintkezzen a szemmel, a bőrrel.

7.2.	Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől, hőtől, napfénytől védve tárolandó.

8.       AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés szüneteiben folyóvizes kézmosás, a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

8.2.     Műszaki intézkedések:-

8.3.     Munkahelyi levegőben megengedett határérték: nincs

8.4.     Egyéni védelem

8.4.1.	Légzésvédelem: normál körülmények között nem szükséges

8.4.2.  Bőr- és testfelület védelme: védőruha, óvakodjunk az expozíciótól.

8.4.3.  Kézvédelem: ne érintkezzen a bőrrel, használjunk megfelelő védőkesztyűt.

8.4.4   Szemvédelem: óvakodjunk a szemmel való érintkezéstől, szembejutás veszélye 	esetén  megfelelõ, jól illeszkedõ szemüveget használjunk.

9. 	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:

halmazállapot: szilárd, átlátszó paszta

szín: sárga

szag: enyhén aromás

vízoldhatóság: nem oldódik

relatív sűrűség: >1,00  (víz=1)

viszkozitás: >10000 centipoise

10. 	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: normál körülmények mellett stabil.

Veszélyes polimerizáció nem fordul elő.

Hőbomlás során keletkezik: formaldehid, CO, CO2

Összeférhetetlen anyagok, körülmények: hő.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Marja a szemet és a bőrt. Lenyelve is okozhat marásos sérüléseket, hányinger, hányás, hasmenés jelentkezhet.

Gőzei belélegezve irritálják a légutakat.

12.	ÖKOLÓGIAI ADATOK

A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre pontos ökotoxikológiai adatok.

Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termék maradékai kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC kód: 08 04 09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai)

A megkötött, teljesen polimerizálódott termék a háztartási szeméttel együtt kezelhető (a gyártó megjegyzése).

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Nincs szabályozva

15.	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.   Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: C, Maró

###### A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 34 Égési sérülést okoz

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell  fordulni

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal mossuk le a bőrt sok vízzel

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem -/arcvédőt kell viselni

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: Nonánsav

15.2.	Vonatkozó jogszabályok:

Veszélyes anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH).  A 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet, 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása.

Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről

16. 	EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csak foglalkozásszerű felhasználásra, fogászatban!

A 2. és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R34 Égési sérülést okoz

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció a gyártó által 2009.01.13-án készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok, valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet  előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról