BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.1/7

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A készítmény anyagának/elkészítésének/a cégnek megjelölése:

A készítmény neve: Kodak fogászati röntgenfilm fixáló

Cikkszáma: 501 6308 – 1*2,25 l elkészítéséhez

Szállító cég neve: Carestream Health UK Limited,

Címe:  Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead, HP2 7YU

Egészségvédelmi, biztonsági és környezetvédelmi információk: telefonon:00 44 870 600 6266

Magyarországon sürgősségi biztonsági információk a 06-80-201199 telefonszámon kaphatók

Termékről további információk: telefon: 00 44870 6000 245

Importáló cég neve:  JATEX Hungária Kft.

Cím:1202 Budapest, Felvidék u.6.

Telefon/fax: (1) 421 0085/ 421 0086

Szinonima: F 934

Alkalmazási területe: fogászati röntgenfilmek fixálása kórházakban, szakrendelő

intézetekben és privát praxisban.

2. Összetétel/adatok az összetevőkhöz:

Koncentrátum:

Súly          Anyag                  CAS szám:             EU szám:              Besorolás

%-ban

| 70-75 | Víz 7732-18-5 231-791-2 |
| --- | --- |
| 40-45 | Ammóniumthio- szulfát 7783-18-8 231-982-0 ** |
| 6-10 | Szodiumszulfit 7757-83-7 231-821-4 ** |
| 5-10 | Ecetsav …% 64-19-7 200-580-7 C; R10, R35* |
| 1-5 | Disodium tetraborate Anhydrous (vízmentes) 1330-43-4 215-540-4 ** |

*Szimbólumok és R mondatok az EG rendelkezés l. függeléke szerint

** Az EGK 1.függelékében az anyag nem szerepel

- Veszélyesség szerinti besorolás

Az EG 67/548/EWG, vagy 1999/45/EG iránymutatásai, illetve a veszélyességi besorolás értelmében nem veszélyes anyag, vagy készítmény.

4,    Elsősegélynyújtás

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.2/7

Belégzés esetén:	érintett személyeket tiszta levegőre vinni. Tünetek szerinti

kezelésben részesíteni. Panaszok esetén orvost hívni.

Szembe kerülés esetén: szemmel történő érintkezés esetén tiszta vízzel azonnal kimosni és

orvossal konzultálni.

Bőrfelülettel való érintkezés esetén: haladéktalanul legalább 15 percen keresztül tiszta vízzel bőségesen

öblíteni és szappannal lemosni. Panaszok esetén orvost hívni.

Lenyelése esetén:          hánytatás tilos, sérültekkel 1-2 pohár vizet itatni. Azonnal orvost hívni.

Eszméletlen személyeknek szájon át nem szabad semmit sem beadni.

.

5. Tűzveszélyesség:

Alkalmazható tűzoltószerek: A termék nem éghető. Környezeti tűz esetén megfelelő anyag

alkalmazandó.

Különleges védőintézkedések: védőálarc (félgázálarc ABEK típusú szűrővel) és

védőruha használata.

Veszélyes bomlástermékek: tűz és magas hőmérséklet veszélyes bomlástermékek kialakulásához

vezethetnek. (ld.10. pont „stabilitás és reakciókészség”)

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély: nincs

- Óvintézkedés baleset esetén

Személyi óvintézkedések: utalások a személyes védőfelszerelésre ld.8. pont

Különleges védőintézkedések: a maradék anyagot ne öntsük a csatornába.

Ha szükséges, vízsugárral alaposan fel kell mosni. Inert anyaggal (pl. homok, fűrészpor) megkötni és,

Zárható tárolóban gyűjteni megfelelő tartályban kell elhelyezni és szakvállalatnak átadni.

A visszamaradt szennyeződéseket a felületről gondosan fel kell tisztítani.

Hulladékkezelés: a szennyezett anyagot a helyi előírásoknak megfelelően kell kezelni.

- Kezelés és tárolás

Személyi biztonsági intézkedések: A gőzöket nem szabad belélegezni. Elkerülni a szemekkel, a bőrfelülettel és a ruházattal való érintkezést. Jó szellőztetésről kell gondoskodni, továbbá a kezeket és a munkavégzési felületeket alaposan meg kell tisztítani.

Tűz- és robbanásvédelmi útmutatás: szabályszerű használat esetén különleges védőintézkedések nem szükségesek. Kerülendő az oxidáló szerekkel történő érintkezés.

Tárolás: hűvös helyen (5-30° között) tárolandó. A tartályokat szorosan zárva kell tartani. Nem tárolható

inkompatibilis anyagokkal. (ld.”inkompatibilitás”)

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.3/7

Szellőzés: jó légszellőzést kell biztosítani. Általános szabályok szerint a munkahelyeken tízszeres vagy még nagyobb mértékű, óránkénti légcsere ajánlatos. A szellőzést a munkahelyi körülményeknek megfelelően kell kialakítani.

- Expoziciós kontroll és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Az expozició felügyelete és korlátozása a munkahelyen

Kémiai jelölés              Szabályozási lista        Érték tipusok          Érték

Ecetsav …%                  EU ELV               idő függvényében átlag    25mg/m3

Diszodium tetraborate

anhydrous (száraz)         UK EH40 WELs  idő függvényében átl.        1mg/m3

Kéndioxid                                                   Referencia:

MAK (AT)                    Felső határérték:                 10 mg/m3

Ammoniak:                MAK (AT)                    MAK:                                 14 mg/m3

EU ELV                        átl.koncentráció idő

függvényében                      14 mg/m3

EU ELV                       rövididejű határérték           36  mg/m3

MAK (AT)                    STEL:                                  36 mg/m3

Szellőztetés: A gázokkal/gőzökkel való érintkezés elkerülendő. A vegyszereket zárt tartályban és/vagy elvezető alatt elhelyezni. Gondoskodni a helyiség jó szellőzéséről.

Szabály szerint 10, vagy több légcsere ajánlott óránként a munkaszobában. Szellőztetést

a munkahelyi feltételekhez adaptálni.

Légzésvédelem: Nem kielégítő szellőztetés esetén légzésvédelmet alkalmazni. Légzésvédő szűrő:

aerozol, vagy savanyú kémhatású gáz.

Szemek védelme: fotovegyszerekkel történő munka esetén  oldalt zárt biztonsági védőszemüveg, illetve arcvédő maszk.

Bőrfelület védelme: munka közben át nem eresztő védőkesztyűk és megfelelő védőruházat viselése

Ajánlott dekontaminációs  berendezések: biztonsági zuhanyozók, szemfürdő, a veszélyeztetésnek megfelelő mosóberendezések.

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.4/7

9.Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot                : folyadék

Szine                               : világossárga

Szaga                              : ammóniákra utaló

Fajsúly                            : 1,10 g/ml

Légszennyeződési határértékek: (Anglia)

8 órás időtartamra: hidrokinon 0,5mg/m3

15 perc időzartamra: káliumhydroxid: 2mg/m3

Légzésvédelem: nem szükséges

Szemek védelme: oldalt zárt biztonsági védőszemüveg, vagy szemvédő maszk.

Bőrfelület védelme: át nem eresztő védőkesztyű viselése.

9.    FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot               : folyadék

Szine                              : színtelen

Szaga                             : szagtalan

Fajsúly  (víz = 1)

koncentrátum            : 1,24 g/ml

munkaoldat                : 1,05 g/ml

Gőznyomás                    : 20Cfokon 24mbar (18 mm Hg)

Gőzsűrüség  (levegő=1) : 0,6

Illórész                           : 70-75 súly %

Forráspont                      :> 100 C fok

Vízoldhatóság                : korlátlan.

pH - koncentrátum        : 10,6

- munkaoldat          : 10,5

Lobbanáspont                : nincs

10.    STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:		állandó

Inkompabilitás:	lúgok, erős oxidálószerek. Erős savakkal való érintkezés esetén

kéndioxid szabadulhat fel.

Egészséget veszélyeztető bomlástermékek: Kén oxidjai.

Egészséget veszélyeztető polimerizáció	nem lép fel

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.5/7

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Expozíciós hatások:

Általános:

Az EU a hidrokinont 3.kategóriába sorolt rákkeltő és mutagén anyagnak sorolta be. A   Nemzetközi Rákkutató

Intézet (IARC) a hidrokinont a 3.csoportba, nem besorolhatóként, vette fel. Az EU osztályozás (3.osztály,    mutagén és rákokozó) alapján a hidrokinont 1 % koncentráció felett R68 (irreverzibilis károsodások lehetségesek) és R40 (rákképződő hatásra gyanús) mondattal kell megjelölni. Azon készítményeknél, amelyek ilyen jellegű anyagokat tartalmaznak, különösen arra kell gondot fordítani, hogy az ezekre az anyagokra vonatkozó légszennyeződési határértékek be legyenek tartva. A TRGS 905 (veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) a 3.kategóriába besorolt anyagokra vonatkozóan semmiféle különleges intézkedést nem tart indokoltnak a terhes és szoptatós anyák részére. Azonban ilyen esetekben különös figyelmet kell fordítani a légszennyeződési határértékek betartására.

Belégzés esetén                 : a légzőszerveket irritálhatja

Szembe jutása esetén         : irritáció lehetséges.

Bőrfelületre jutása esetén  : irritálhatja a bőrfelületet, a bőrérintkezés szenzibilizációt okozhat.

Lenyelése esetén               : minimális veszélyesség várható

Akut toxicitási adat            : Hidrokinon LD-50 (patkánynál) = 400 mg/kg

12. ÖKOTOXICITÁS

Vízveszélyeztetési osztály (WGK): 2  (VwVws 2.függeléke)

Az adatok az egyes tiszta alapanyagokra vonatkoznak. Legnagyobb hatású közülük

a hidrokinon.

Vizes toxicitás:                                Koncentrátum:   Munkaoldat:

| Halak LC50 mg/l | 1-10 | 1-10 |
| --- | --- | --- |
| Dafniák EC 50 mg/l | 1-10 | 1-10 |
| Algák IC 50 mg/l | 10-100 | 10-100 |
| Biológiailag lebontható >70% | Igen 7 nap alatt | Igen 7 nap alatt |
| Biológiailag akkumulációs potenciál | Log Pow <1 | Log Pow <1 |
| CSB érték g/l | 120 | 110 |
| BSB5 érték g/l | 85 | 70 |
| Potenciális toxicitás: a kommunális eleveniszapnak a víztisztító berendezésben jelentkező légzésgátlási viselkedése EC 50 (mg/l) | >100 | >100 |

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.6/7

___________________________________________________________________________

13.  HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A vízjogi és hulladékjogi előírásokat be kell tartani. Az előhívó-, kifehérítő- és

fixáló kádak csak a megfelelő előkezelés után ereszthetők le a csatornába. A

csatornába történő beeresztést a helyi beeresztésre vonatkozó előírások szabályozzák.

Adott esetben a mosóvizet meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e a helyi előírásoknak.

A vegyi anyagtartókat teljesen le kell üríteni, és jól ki kell öblíteni. Az öblítő

folyadékot  lehetőleg hozzá kell önteni a maradékhoz.

Javasolt hulladékazonosító szám: EAK 09 01 01 vízalapú előhívók és aktivátorok.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nemzetek közössége

Nem veszélyes áru

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Besorolás és megjelölés

Az alábbiakban közölt adatok a törvényalkotás jelenleg érvényes helyzetére

vonatkoznak.

Ezért a termék címkéken közölt adatokban eltérések adódhatnak.

Hidrokinont  tartalmaz

pH: 9 – 12

Veszély szimbólum Xn  ártalmas.

Veszélyre utaló mondatok:

R 40 rákképző hatás lehetőségének gyanúja

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R68 irreverzibilis károsodások lehetségesek

Biztonságos használatra utaló mondatok:

S 24 a bőrrel való érintkezés kerülendő

S 37 használjunk megfelelő védőkesztyűt

16. EGYÉB

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.09.11.

Kinyomtatás időpontja: 2008.03.26.

Z33000000610/verzió:1.0

Oldal.7/7

Az alábbiakban ismertetjük a tiszta (100 %-os) gyártási anyagokra vonatkozó veszélyjelekre és R mondatokra vonatkozó rövidítéseket, amelyek az adatlap 2 .pontjában szerepelnek:

Xn - 		ártalmas

C -		 maró

N -		környezetkárosító

R22		lenyelése egészségkárosító

R35		veszélyes marásokat okoz

R40		gyanú rákképző hatásra

R41		súlyos szemsérülés veszélye

R43		bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.

R50		vízben élő organizmusokra erősen mérgező

R68	irreverzibilis károk lehetségesek

Ezen biztonsági adatlap közlései jelenlegi ismereteinken, tapasztalatainkon alapulnak és a biztonsági követelmények kialakítására szolgálnak. Az ismertetettek a munkafeladatok kialakítására iránymutatóul szolgálnak és feltételezik, hogy a részletes előírások és kezelési utasítások be lesznek tartva.

Alapul szolgáló magyar jogszabályok:

- 2000: XXV. Törvény A kémiai biztonságról Magyar Közlöny 2000 évi 38. száma

- 44/2000 (XII.27.) Eü.M.rendelete A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. Magyar Közlöny 2000. évi 133. szám

- 25/2000 (IX.30.) Eü.M. és SZCSM. együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Országos Forgalmazási Engedély:

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek a Jatex Hungária Kft. részére kiadott OKBI 568/01 ikt.sz. határozata.