BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.04.28.

Kinyomtatás időpontja: 2007.12.14.

Z11000001557/verzió:1.1

Oldal.1/6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.   A KÉSZÍTMÉNY NEVE: KODAK fogászati röntgenfilm előhívó oldat

Cikkszáma:  501 6316 – 1*2,25 l elkészítéséhez

SZÁLLÍTÓ CÉG NEVE:  Carestream Health UK Limited

CÍM: Hemel One, Boundary way, Hemel Hempstead, HP2 7YU

TELEFON/FAX: 0711/406 5819

IMPORTÁLÓ CÉG NEVE:  JATEX HUNGÁRIA KFT.

CÍM: 1202 Budapest, Felvidék u.6.

TELEFON/FAX: 421-0085/ 421 0086

Szinonima: PCD F 936

Alkalmazási területe: fogászati röntgenfilmek kidolgozása kórházakban, szakrendelő

Intézetekben és privát praxisban.

Magyarországon sürgősségi biztonsági információk a 06-80-201199 telefonszámon kaphatók.

2.ÖSSZETÉTEL:

Koncentrátum:

Súly          Anyag                  CAS szám:             EU szám:          Veszélyjelek:                        R-mondat:

%-ban

| 70-75 | Víz ( 007732-18-5) (231-791-2) |
| --- | --- |
| 10-15 | Káliumszulfit (010117-38-1) (233-321-1) |
| 5-10 | Nátriumszulfit (007757-83-7) (231-821-4) |
| 1-5 | Hidrokinon (000123-31-9) (204-617-8) Xn; Carc3; Muta3; R22-40-41-43-68 N; R50 |
| 1-5 | Káliumbromid (007758-02-3) (231-830-3) |
| 1-5 | Nátriumtetraborát (001330-43-4) (215-540-4) |
| < 0,5 | Kálium hydroxid (001310-58-3) (215-181-3) C; R22-35 |
|  | Munkaoldat: (hozzávetőlegesen 222,2ml koncentrátum 1 liter elkészítéséhez) |
| 85-90 | Víz (007732-18-5) | 18 | 5 85 | 90 |
| 1-5 | Nátriumszulfit (007757-83-7) | 83 | 7 1 | 5 |
| 1-5 | Káliumszulfit (010117-38-1) |  |  |  |
| 1-5 | Hidrokinon (00012331-9) |  |  |  |
| < 0,5 | Kálium hydroxid (001310-58-3) |  |  |  |

Szimbólumok és R mondatok az EG rendelkezés l.függeléke szerint

- VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS:

Koncentrátum: ÁRTALMAS.  Rák keletkezésének gyanúja. Vissza nem fordiíthatú károsodások lehetségesek. Bőrre kerülve érzékenységet okozhat.

4,    ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.04.28.

Kinyomtatás időpontja: 2007.12.14.

Z11000001557/verzió:1.1

Oldal.2/6

Belégzés esetén:	érintett személyeket tiszta levegőre vinni. Tünetek szerinti

kezelésben részesíteni. Panaszok esetén orvost hívni.

Szembe kerülése esetén:	szemmel történő érintkezése esetén tiszta vízzel

alaposan kimosni és orvossal konzultálni.

Bőrfelülettel való érintkezés esetén:	haladéktalanul, legalább 15 percen keresztül

tiszta vízzel bőségesen lemosni és az elszennyeződött ruhadarabokat és cipőket levenni. Panaszok esetén orvost hívni. Bőrfelületi tünetek és reakciók esetén orvossal konzultálni.

Lenyelése esetén: 	hánytatás tilos. A sérültekkel 1-2 pohár vizet itatni. Közben az

orvost kihívni. Eszméletlen személyeknek szájon át nem szabad semmit sem beadni.

- TŰZVESZÉLYESSÉG:

Alkalmazható tűzoltószerek:	 Környezeti tüzek esetére

nincs korlátozás.

Különleges védőintézkedések: gázálarc (félgázálarc ABEK típusú szűrővel ) és

védőruha használata.

Különleges veszélyeztetés:	nincsen (ld.10.pontban „stabilitás és reakciókészség)

Különleges égés- és robbanásveszély: nincsen

- ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

Ha szükséges, vízsugárral alaposan fel kell mosni. Inert anyaggal (pl.homok, fűrészpor) megkötni és,

Zárható tárolóban gyüjteni megfelelő tartályban  kell elhelyezni és szakvállalatnak átadni.

A visszamaradt szennyeződéseket a felületről gondosan fel kell tisztítani.

- KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Személyi biztonsági intézkedések:  A gőzöket nem szabad belélegezni. Elkerülni a szemekkel, a bőrfelülettel és a ruházattal való érintkezést. Jó szellőztetésről kell gondoskodni, továbbá a kezeket és a munkavégzési felületeket alaposan meg kell tisztítani.

Tűz- és robbanásvédelmi útmutatás: szabályszerű használat esetén különleges védőintézkedések nem szükségesek.

Tárolás: hűvös helyen (5-30° között) tárolandó. A tartályokat szorosan zárva kell tartani.

Szellőzés: jó légszellőzést kell biztosítani. Általános szabályok szerint a munkahelyeken tízszeres vagy még nagyobb mértékű, óránkénti légcsere ajánlatos. A szellőzést a munkahelyi körülményeknek megfelelően kell kialakítani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.04.28.

Kinyomtatás időpontja: 2007.12.14.

Z11000001557/verzió:1.1

Oldal.3/6

- AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

Légszennyeződési határértékek: (Anglia)

8 órás időtartamra: hidrokinon 0,5mg/m3

15 perc időzartamra: káliumhydroxid: 2mg/m3

Légzésvédelem: nem szükséges

Szemek védelme: oldalt zárt biztonsági védőszemüveg, vagy szemvédő maszk.

Bőrfelület védelme: át nem eresztő védőkesztyű viselése.

9.    FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Halmazállapot               : folyadék

Szine                              : szintelen

Szaga                             : szagtalan

Fajsúly  (víz = 1)

koncentrátum            : 1,24 g/ml

munkaoldat                : 1,05 g/ml

Gőznyomás                    : 20Cfokon 24mbar (18 mm Hg)

Gőzsűrüség  (levegő=1) : 0,6

Illórész                           : 70-75 súly%

Forráspont                      :> 100 Cfok

Vízoldhatóság                : korlátlan.

pH - koncentrátum        : 10,6

- munkaoldat          : 10,5

Lobbanáspont                : nincs

10.    STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás:		állandó

Inkompabilitás:	lúgok, erős oxidálószerek. Erős savakkal való érintkezés esetén

kéndioxid szabadulhat fel.

Egészséget veszélyeztető bomlástermékek: Kén oxidjai.

Egészséget veszélyeztető polimerizáció	nem lép fel

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Expozíciós hatások:

Általános:

Az EU a hidrokinont 3.kategóriába sorolt rákkeltő és mutagén anyagnak sorolta be. A   Nemzetközi Rákkutató

Intézet (IARC) a hidrokinont a 3.csoportba, nem besorolhatóként, vette fel. Az EU osztályozás (3.osztály,    mutagén és rákokozó) alapján a hidrokinont 1 % koncentráció felett R68 (irreverzibilis károsodások lehetségesek) és R40 (rákképződő hatásra gyanús) mondattal kell megjelölni. Azon készítményeknél, amelyek ilyen jellegű anyagokat tartalmaznak, különösen arra kell gondot fordítani, hogy az ezekre az anyagokra vonatkozó légszennyeződési határértékek be legyenek tartva. A TRGS 905 (veszélyes anyagokra vonatkozó műszaki szabályok) a 3.kategóriába besorolt anyagokra vonatkozóan semmiféle különleges intézkedést nem tart

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.04.28.

Kinyomtatás időpontja: 2007.12.14.

Z11000001557/verzió:1.1

Oldal.4/6

indokoltnak a terhes és szoptatós anyák részére. Azonban ilyen esetekben különös figyelmet kell fordítani a légszennyeződési határértékek betartására.

Belégzés esetén                 : a légzőszerveket irritálhatja

Szembe jutása esetén         : irritáció lehetséges.

Bőrfelületre jutása esetén  : irritálhatja a bőrfelületet, a bőrérintkezés szenzibilizációt okozhat.

Lenyelése esetén               : minimális veszélyesség várható

Akut toxicitási adat            : Hidrokinon LD-50 (patkánynál) = 400 mg/kg

12. ÖKOTOXICITÁS

Vízveszélyeztetési osztály (WGK): 2  (VwVws 2.függeléke)

Az adatok az egyes tiszta alapanyagokra vontkoznak. Legnagyobb hatású közülük

a hidrokinon.

Vizes toxicitás:                                Koncentrátum:   Munkaoldat:

| Halak LC50 mg/l | 1-10 | 1-10 |
| --- | --- | --- |
| Dafniák EC 50 mg/l | 1-10 | 1-10 |
| Algák IC 50 mg/l | 10-100 | 10-100 |
| Biológiailag lebontható >70% | Igen 7 nap alatt | Igen 7 nap alatt |
| Biológiailag akkumulációs potenciál | Log Pow <1 | Log Pow <1 |
| CSB érték g/l | 120 | 110 |
| BSB5 érték g/l | 85 | 70 |
| Potenciális toxicitás: a kommunális eleveniszapnak a víztisztító berendezésben jelentkező légzésgátlási viselkedése EC 50 (mg/l) | >100 | >100 |

___________________________________________________________________________

13.  HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A vízjogi és hulladékjogi előírásokat be kell tartani. Az előhívó-, kifehérítő- és

fixáló kádak csak a megfelelő előkezelés után ereszthetők le a csatornába. A

csatornába történő beeresztést a helyi beeresztésre vonatkozó előírások szabályozzák.

Adott esetben a mosóvizet meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e a helyi előírásoknak.

A vegyi anyagtartókat teljesen le kell üríteni, és jól ki kell öblíteni. Az öblítő

folyadékot  lehetőleg hozzá kell önteni a maradékhoz.

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.04.28.

Kinyomtatás időpontja: 2007.12.14.

Z11000001557/verzió:1.1

Oldal.5/6

Javasolt hulladékazonosító szám: EAK 09 01 01 vízalapú előhívók és aktivátorok.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nemzetek közössége

Nem veszélyes áru

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Besorolás és megjelölés

Az alábbiakban közölt adatok a törvényalkotás jelenleg érvényes helyzetére

vonatkoznak.

Ezért a termék címkéken közölt adatokban eltérések adódhatnak.

Hidrokinont  tartalmaz

pH: 9 – 12

Veszély szimbólum Xn  ártalmas.

Veszélyre utaló mondatok:

R 40 rákképző hatás lehetőségének gyanúja

R43 bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

R68 irreverzibilis károsodások lehetségesek

Biztonságos használatra utaló mondatok:

S 24 a bőrrel való érintkezés kerülendő

S 37 használjunk megfelelő védőkesztyűt

16. EGYÉB

Az alábbiakban ismertetjük a tiszta (100 %-os)  gyártási anyagokra vonatkozó veszélyjelekre és R mondatokra vonatkozó rövidítéseket, amelyek az adatlap 2.pontjában szerepelnek:

Xn - 		ártalmas

C -		 maró

BIZTONSÁGI ADATLAP

veszélyes készítményekhez

Jóváhagyás időpontja: 2007.04.28.

Kinyomtatás időpontja: 2007.12.14.

Z11000001557/verzió:1.1

Oldal.6/6

N -		környezetkárosító

R22		lenyelése egészségkárosító

R35		veszélyes marásokat okoz

R40		gyanú rákképző hatásra

R41		súlyos szemsérülés veszélye

R43		bőrrel való érintkezés érzékenységet okozhat.

R50		vízben élő organizmusokra erősen mérgező

R68	irreverzibilis károk lehetségesek

Ezen biztonsági adatlap közlései jelenlegi ismereteinken, tapasztalatainkon alapulnak és a biztonsági követelmények kialakítására szolgálnak. Az ismertetettek a munkafeladatok kialakítására iránymutatóul szolgálnak és feltételezik, hogy a részletes előírások és kezelési utasítások be lesznek tartva.

Alapul szolgáló magyar jogszabályok:

- 2000: XXV. Törvény A kémiai biztonságról Magyar Közlöny 2000 évi 38. száma

- 44/2000 (XII.27.) Eü.M.rendelete A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. Magyar Közlöny 2000. évi 133. szám

- 25/2000 (IX.30.) Eü.M. és SZCSM. együttes rendelete a munkahelyek kémiai biztonságáról.

Országos Forgalmazási Engedély:

Az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek a Jatex Hungária Kft. részére kiadott OKBI 568/01 ikt.sz. határozata.