# BIZTONSÁGI ADATLAP

A magyar változat kiállításának kelte: 2007. 09. 18.

Dokumentum szám: 16-4015-0

1.	A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

A készítmény neve: 30601 Polyether Adhesive – 17 ML Bottle (NA)

Felhasználás: fogászati lenyomati anyag, fogászati ragasztó

Gyártó cég neve: 3M UK PLC

3M CENTRE, Cain Road,

Bracknell, Berkshire RG12 8HT

Tel:01344 858000

Importáló/forgalmazó cég neve:

3M HUNGÁRIA Kft.

1138. Budapest, Váci út 140.

Tel: 270-7777

Fax: 320-0951

Felelős személy neve: Csomor Marina

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

címe: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06 80 201199

- A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA

Besorolás a gyártó, az EU, valamint a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint:

F      		Xi		    N

Tűzveszélyes          Irritatív      Környezeti veszély

###### A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 11 Tűzveszélyes

R 36/338 Szem és bőrizgató hatású

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Speciális veszélyek: A zárt palackokban hő hatására megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. Gőzei nehezebbek a levegőnél, a talajon tovaterjedhetnek, és hőforrástól belobbanhatnak.

3.         ÖSSZETÉTEL/AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓ

| Megnevezés | CAS - szám | EINECS -szám | % | Veszély jel | R - mondat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etil-acetát | 141-78-6 | 205-500-4 | 25-50 | F;Xi | 11-36-66-67 |
| Heptán | 142-82-5 | 205-563-82 | 25-35 | F;Xn;N | 11-38-50/53-65-67 |
| Aceton | 67-64-1 | 200-662-2 | 5-15 | F;Xi | 11-36-66-67 |
| Polikloroprén | polimer | - | 1-10 | - | - |
| Fenol gyanta | polimer | - | 1-10 | - | - |
| Nafta (ásványolaj) hidrogénezett könnyűpárlat* | 64742-49-0 | 265-151-9 | <5 | Xn;N | 11-38-51/53-65-67 |

*a benzol tartalom  <0,1%, nem rákkeltő

4.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI  INTÉZKEDÉSEK

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

4.1.		Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panaszok esetén forduljunk orvosoz

4.2.  	Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panaszok esetén forduljunk szakorvoshoz.

4.3.	Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

4.4.	   Lenyelés esetén: Ne hánytassuk, itassunk vele két pohár vizet. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

5.	TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1.	Oltóanyag:  B osztályú oltószer: pl. por, CO2

5.2.     Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO, CO2, irritáló gázok, gőzök.

5.3.	Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.

5.4     Egyéb: a veszélyeztetett, zárt tartályokat vízpermettel hűtsük.

A zárt palackokban hő hatására megnőhet a nyomás és felrobbanhatnak. 	Gőzei nehezebbek a levegőnél, a talajon tovaterjedhetnek, és hőforrástól	belobbanhatnak.

6.	INTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN

A munkatérben csak a mentésben részt vevő, kijelölt személyek	tartózkodhatnak. Távolítsuk el a védtelen, képzetlen személyeket a	veszélyeztetett területről. Az összegyűjtést kvalifikált személy végezze.

6.1.	Személyi védelem

Kerüljük a bőrrel és a szemmel való érintkezést. Ne lélegezzük be a keletkező gőzöket.

6.2.	Kiömlés esetén

Szellőztessünk. Zárjunk el minden hő és szikraforrást. Nagyobb kiömlés	esetén vagy zárt térben elszívásos szellőztetést alkalmazzunk, hogy	diszpergáljuk vagy elszívjuk a gőzöket a jó ipari higiénia és	biztonságtechnikai	gyakorlatnak megfelelően. Figyelmeztetés: egy motor szikraforrásként is	működhet, és a tűzveszélyes gőzökkel,	gázokkal tüzet, robbanást is okozhat! 	Nagyobb mennyiség kiömlése esetén kerítsük el gáttal, hogy ne jusson a	csatornába. Használjunk oltóhabot, melynél alkalmazhatunk oldószerként	acetont vagy alkoholt, amely azután oldódik vízben. Az AR-AFFF típusú hab	használata javasolt. A gát mögötti részt itassuk fel nedvszívó, nem éghető	megkötő anyag) amíg száraznak nem tűnik, majd gyűjtsük megfelelő fém	konténerbe. Emlékeztetőül: adszorbens hozzákeverése nem jelenti a termék	veszélyességének a megszűnését. (toxikusság, korrozivitás,	tűzveszélyesség). Szikrabiztos eszközöket használjunk. Megfelelő oldószerrel	tisztítsuk fel a maradékot. Olvassuk el és tartsuk be az oldószer használatával	kapcsolatos előírásokat.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

6.3.	Környezetvédelem

Tilos a készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni.

7.	KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1.	Kezelés: Használat közben megfelelő szellőzést kell biztosítani. A	gőz ne	érintkezzen a szemmel és a bőrrel, és ne lélegezzük be. Ne legyen a	közelben hő és szikraforrás. A használaton kívüli tárolóedényt tartsuk lezárva. 	Az edény tartalma nyomás alatt lehet, óvatosan nyissuk.

7.2.	Tárolás: Eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen,	élelmiszerektől elkülönítetten, hőtől, direkt napfénytől védve tárolandó.

8.       AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / EGYÉNI VÉDELEM

8.1.	A munkavégzés feltételei:

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását. Munka közben enni, inni, étkezni, dohányozni tilos. A munkavégzés szüneteiben folyóvizes kézmosás, a munka után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

8.2.     Műszaki intézkedések:

Megfelelő hatásfokú szellőztetés szükséges

8.3.     Munkahelyi levegőben megengedett határérték:

Etil-acetát (CAS:141-78-6)  ÁK érték: 1400 mg/m3  CK érték: 1400 mg/m3

n-Heptán (CAS:142-82-5)  ÁK érték: 2000 mg/m3  CK érték: 8000 mg/m3

Aceton (CAS:67-64-1)  ÁK érték: 1210 mg/m3  CK érték: 2420 mg/m3

8.4.     Egyéni védelem

Légzésvédelem: elegendő szellőzés esetén légzésvédelem nem szükséges.

### Bőr- és testfelület: óvakodjunk az expozíciótól

### Kézvédelem: védőruha, óvakodjunk az expozíciótól

Szemvédelem: óvakodjunk a szemmel való érintkezéstől, szembejutás	veszélye esetén megfelelõ, jól illeszkedõ védőszemüveget használjunk

9. 	FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szag: jellegzetes oldószer

- szín: kék

forráspont: 56,11 C°

lobbanáspont: -1,11 C°  (zárt téri)

relatív sűrűség: 0,8-0,9 (víz=1)

oldhatóság vízben: enyhe

gőznyomás:180 Hgmm

gőzsűrűség: 2-4 (levegfő=1)

viszkozitás: 40000 centipoise

párolgási arány:1

10. 	STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: normál körülmények mellett stabil.

Veszélyes bomlástermékek: CO, CO2, irritáló gázok, gőzök.

Veszélyes reakciók, kerülendő anyagok, körülmények: hő, hő és szikraforrás,	direkt 	napfény.

11.	TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Szem és bőrizgató hatású. Tünetek: vörösödés, ödéma, fájdalom, könnyezés	és homályos, ködös látás, viszketés, hólyagosodás.

Gőzeit nagy mennyiségben belélegezve központi idegrendszeri tünetek léphetnek fel : köztük fejfájás, szédülés, álmosság, inkoordináció , hányinger , lassú reakció idő, stb.

Lenyelve gyomor fájdalom, hányinger, hányás, hasmenés jelentkezhet.

12.	ÖKOLÓGIAI ADATOK

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó	károsodást okozhat.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13.	ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

A termék maradékai kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC kód: 08 04 09* (szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat	tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladékai)

Ellenőrzött égetéssel is megsemmisíthető (a gyártó ajánlása).

14.	SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Közúti szállítás:

ADR/RID osztály: 3

UN-szám: 1133

Kemler szám:30

Megnevezés: ragasztók

Vízi szállítás

IMDG/GG Vsee osztály: 3

UN szám: 1133

Csomagolási csoport: II

Megnevezés: ragasztók

Légi szállítás:

ICAO/IATA-oszt.:3

UN szám: 1133

Csomagolási csoport: II

Megnevezés: ragasztók

15.	SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1.  Címkézésre vonatkozó előírások az EU szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: F, Tűzveszélyes; Xi, Irritatív;

N, Környezeti veszély

A készítmény sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 11 Tűzveszélyes

R 36/338 Szem és bőrizgató hatású

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan	tartó károsodást okozhat

R 67 Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

A készítmény biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás

S 23 A keletkezett gőzt nem szabad belélegezni

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell	fordulni

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal mossuk le a bőrt sok vízzel

S 39 Szem/arcvédőt kell viselni

S 51Csak jól szellőztetett helyen használható

S 60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell	ártalmatlanítani

S 61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni	/ Biztonsági adatlap

Veszélyt meghatározó komponensek a címkézéshez: 25-50% etil-acetát, 25-35% n-heptán, 5-15% aceton, <5% kőolaj származék

15.2.	A vonatkozó jogszabályok:

Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és rendeletei.

Veszélyes anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet.

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása.

Veszélyes hulladék

98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

16/2001.(VII.18.) KöM. rendelet a hulladékok jegyzékéről

16. 	EGYÉB INFORMÁCIÓK

Csak foglalkozásszerű felhasználásra!

A 2. és 3. pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R11 Tűzveszélyes

R36 Szemizgató hatású

R38 Bőrizgató hatású

R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

R65Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66Ismételt expozíció a bőr szárazságát és repedezését okozhatja

R67Gőzök álmosságot vagy szédülést okozhatnak

Készült: ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által 2005.08.17.) készített biztonsági adatlap és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.)a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH), a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet  és módosítása a 33/2004  (V.26.) ESZCSM rendelet  előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról